PLC – задатак 10

Притиском на тастер за укључење, мотори М1 и М2 истовремено почињу да раде, да би се после времена t1 оба мотoра аутоматски искључили. Мотори остају искључени време t2, после чега се аутоматски укључује:

Мотор М1, ако jе преклопни контакт једног аутомата у положају 1, или Мотор М2, ако је преклопни контакт аутомата у положају 2. Укључени мотор (М1 или М2) наставља да ради све док се не искључи притиском на тастер за искључење. Деловањем повратног биметалног заштитног релеа било ког од њих, искључују се оба мотора. Написати програм који испуњава ове захтеве.

У примеру користити ледеће симболе:

"Аутомат" је бит у радној области, који у радном режиму monitor може да се форсира у стање оn, које симулира положај 1 аутомата, или у стање off, које симулира положај 2 аутомата.