PLC – задатак 4

Написати програм за пуштање у рад два електрична мотора који су на електричну мрежу повезани преко осигурача, прекидача и биметалних заштитних релеа, тако да се мотори, и поред жеље, не могу истовремено пустити у погон притиском на одговарајуће тастере, него се то може учинити са другим тек после времена t рада првог мотора (мотори се пуштају у рад произвољним редом). Искључење сваког мотора врши се притиском на посебан тастер за искључење.

У примеру користити следеће симболе: