PLC – задатак 2

Написати програм који омогућава да се мотор аутоматски искључује после времена t од момента пуштања у рад (укључење се врши преко левог граничног прекидача). Свако ново активирање левог граничног прекидача (прелазак из равнотежног стања у неравнотежни положај треба да доведе до поновног мерења времена; прецизније, докле год се гранични прекидач налази у неравнотежном положају, мотор треба да ради у периоду трајања t након враћања граничног прекидача у равнотежни положај. Мотор се у сваком тренутку може искључити дејством на десни гранични прекидач.

"Симулација" укључености мотора се врши тако да је укључена црвена сијалица када мотор ради, а зелена када мотор не ради.