Domaći zadatak 10

Na Elektroenergetski sistem (EES) je potrebno priključiti elektrolučnu 100 tonsku peć snage 80 MVA. Priključak peći se predviđa na naponskom nivou 110 kV. Sa sabirnica na koje se priključuje peć se napaja i gradsko stambeno područje. Potrebno je izvršiti relevantne analize vezane za flikere.

Peć se isporučuje sa svojim transformatorom, nazivne snage 80 MVA, sprega Dy. Napon primara transformatora iznosi 35 kV, a najviši napon sekundara 761 V. Njegova impedansa (na niskonaponskoj strani) iznosi Zpt = (0.05 + j 0.39) mΩ. Impedansa sekundarnog kola pećnog transformatora iznosi Zsk = (0.23 + j 3.8) mΩ.

Za transformaciju napona 110 kV/35 kV je definisan transformator nazivne snage 100 MVA, vrednosti relativnog napona kratkog spoja ukT = 13 %. Najmanja snaga kratkog spoja mreže 110 kV na mestu priključka (pri najpovoljnijim uklopnim stanjima) iznosi 2300 MVA.

Merenjima ne peći je ustanovljeno da je napon na pokretnim elektrodama peći, pri istoj struji kroz sve tri faze, različit: da je u jednoj fazi 25 % veći, a u drugoj 25 % manji nego u trećoj fazi.

Odrediti struje u svakoj po faza da bi se u električnom luku u svakoj od faza ostvarila ista snaga zagrevanja. Sam električni luk u svakoj od faza, kao potrošač električne energije, modelovati kao električni otpor. Međusobna induktivnost između faza S i R, odnosno faza S i T, je dva puta veća od međusobne induktivnosti između faza R i T.