Улазни сигнали у лабораторијском set up – у:

- два гранична прекидача,

- један тастер,

- два преkидача и

- један фотосензор.

Они су прикључени на улазну Јединицу СЈ1W-ID211 на следећи начин:

| Сигнал | Број улаза | Адреса у меморији |
| --- | --- | --- |
| Леви гранични прекидач | 0 | (С10) 1.00 |
| Десни гранични прекидач | 1 | 1.01 |
| Тастер | 2 | 1.02 |
| Фото сензор | 3 | 1.03 |
| Леви прекидач | 4 | 1.04 |
| Десни прекидач | 5 | 1.05 |

Улазни сигнали у лабораторијском set up – у:

- две сијалице (црвена и зелена)

- две зујалице (различитих учестаности)

Они су прикључени на излазнујединицу СЈ1W-OD211 на следећи начин:

| Сигнал | Број излаза | Адресау меморији |
| --- | --- | --- |
| Зујалица 1 | 4 | 0.04 |
| Зујалица 2 | 5 | 0.05 |
| Црвена сијалица | 6 | 0.06 |
| Зелена сијалица | 7 | 0.07 |

Прва три излаза су повезана са фреквентним регулатором.

Излазна јединица СЈ1W-OD211 је најближа СРU јединици, и зато је број ове јединице 0, и адресе одговарајућих излаза су 0.00-0.15.

Следећа јединица у модулује улазнајединица СЈ1W-ID211, па је број ове јединице 1, а адресе улаза су 1.00-1.15.